# Красноярский край

Березовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля   2016                                      с.Маганск			           № 280

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Приказа Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Генерального плана муниципального образования  - Маганский сельсовет Березовского района, Красноярского края  и Устава Маганского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить  муниципальную Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры   муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года., (далее по тексту Программа) согласно приложению 1.

- Ответственным исполнителем программы определить администрацию муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края.

- Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети Интернет в 10-дневный срок.

И.п.главы сельсовета                                                                                      А.Ф.Галкин

Приложение к постановлению администрации  Маганского  сельсовета

от «04» июля 2016 г. № 280

Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года.

# Оглавление

Оглавление	2

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	Введение	5

2.1.	Основания для разработки программы	5

2.2	. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края	6

2.2.	Сроки и этапы реализации Программы	6

2.3.	Механизм реализации целевой программы	6

2.4.	Оценка ожидаемой эффективности	7

2.5.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края	7

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.	8

3.1. Общая характеристика.	8

3.2	. Демографическая ситуация	8

3.2.1. Население	8

3.3.Анализ социально-экономического развития муниципального образования	9

3.3.1.Производственная сфера	9

3.3.1.1.Аграрный комплекс	9

3.3.1.2.Промышленный комплекс	9

3.4.1.Социально-бытовая сфера	11

3.4.1.1.Жилищный комплекс	11

3.4.1.2.Инфраструктура объектов культурно-бытового обслуживания	11

4.	Анализ перспектив развития Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края	12

4.1.	Анализ существующей системы водоснабжения	12

4.2	Анализ существующей организации систем водоотведения	13

4.3	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов	13

4.4	Анализ существующей системы электроснабжения	14

4.5	Анализ существующей системы теплоснабжения	14

4.6	Анализ существующей системы : Сооружения  и  объекты  связи	14

4.7. Анализ существующей системы: трубопроводный транспорт	14

5.Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края	14

5.1	Основные цели и задачи реализации программы	14

5.2	Система программных мероприятий	15

6.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ СТОИМОСТЬ	17

6.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района красноярского края.	17

Мероприятия и целевые показатели настоящей Программы представлены в таблице № 1 «Система программных мероприятий и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».	17

6.2.Система программных мероприятий и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	18

6.3.Система программных мероприятий	18

Таблица 1	18

7.1.Ресурсное обеспечение программы	20

8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.	21

8.1. Ресурсные возможности	21

3.2. Современная планировочная структура	24

3.3. Жилищный фонд	25

3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	25

8.1.МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ	27

8.6. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.	34

9. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	34

# 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края 2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края. |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунальных хозяйств всех форм собственности, осуществляющих деятельность по представлению коммунальных услуг на территории Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края |
| Цели Программы | - Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Для достижения цели предполагается решение следующих задач: Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края 2. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края. 3. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. 4. Совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края 5. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края 6. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 7. Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 8. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края 9. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края 10. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края, создание благоприятных условий для проживания людей |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2029 годы. Программа реализуется в два этапа: 2017-2019 г.г. 2020-2029 г.г. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Обеспечение инженерными коммуникациями застройки поселения. 2. Развитие инженерной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края и выполнение мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса. |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: 2017- 2029 г.г. – 00000000000000000 рублей |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к инженерной инфраструктуре; повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин - 100% сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края; - улучшение экологической обстановки в Маганском сельсовете Березовского района Красноярского края. |

# Введение

# Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

5.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

6.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

8.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

9.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

11.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

12.	Генеральный План развития поселения.

# . Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

# Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# Оценка ожидаемой эффективности

Результаты комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029 года определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельсовета;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельсовета;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельсовета.

# Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными и др.).

# ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# 3.1. Общая характеристика

Маганский сельсовет находится в Березовском районе, который расположен в южной части Красноярского края восточнее и южнее города Красноярска.

Березовский район граничит с севера с Сухобузимским административным районом, на востоке – с Уярским и Манским районами, на юго-западе и западе – с Балахтинским районом и Дивногорским муниципальным образованием, на северо-западе – с г.Красноярском и Емельяновским районом. Площадь территории: 4,8 тыс.кв. км.

Маганский сельсовет граничит с северо- запада с Зыковским сельсоветом, на юго- западе и западе с Балахтинским районом, на востоке с Манским районом, на небольшом участке с северной части с Вознесенским сельсоветом.

Маганский сельсовет является муниципальным образованием, находящимся в границах Березовского района Красноярского края.  На территории сельсовета находится девять населенных пункта: с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево, п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Брод, п. Урман.

Границы муниципального образования  установлены в соответствии с Законом Красноярского края об «установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Березовский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» № 13-3025 от  18.02.2005г».

Сеть населенных пунктов распределена по всей территории неравномерно, основные населенные пункты расположены в северной части муниципального образования. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014 г. составила 3,534 тыс.чел..

Общая площадь сельсовета составляет  187,161тыс.га.

В коммунальную структуру входят:

1. Водоснабжение.

2. Водоотведение.

3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

4. Электроснабжение

# . Демографическая ситуация

# 3.2.1. Население

Население Маганского сельсовета на 01.01.2016 г. составило 3534 чел. Большая часть населения -80,3% - проживает в северной части сельсовета в с. Маганск, д. Свищево и п. Березовский.

Демографическая ситуация в населённых пунктах сельсовета характеризуется естественной убылью населения на протяжении многих лет, уровень смертности населения превышает уровень рождаемости. Численность населения сельсовета в 90-е годы прошлого столетия сокращалась.

Начиная с 2001 года, население стабилизировалось, а в последние пять лет увеличивается почти во всех входящих в него населённых пунктах.

Прирост населения, в основном, происходит за счёт миграционных потоков в пригородные районы из г. Красноярска.

Анализ демографической ситуации показывает, что за прошедшие три года численность постоянного населения сельсовета увеличилась на 103 человека. За этот период 2013-2015 год показатели смертности превышают показатели рождаемости, но численность населения увеличивается за счет миграции из других регионов.

Возрастная структура населения за последние три года не претерпела значительных изменений: доля населения в трудоспособном возрасте составила в 2013 году  54 %, в 2014 году- 53%  от общей численности населения, доля населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного практически не изменилась.

# 3.3.Анализ социально-экономического развития муниципального образования

# 3.3.1.Производственная сфера

# 3.3.1.1.Аграрный комплекс

В настоящее время в объеме продукции сельского хозяйства преобладает продукция, произведенная малыми сельскохозяйственными организациями, хозяйствами частных предпринимателей и личными подсобными хозяйствами населения.

В личных подсобных хозяйствах населения наблюдается тенденция увеличения численности крупного рогатого скота, лошадей и свиней. В структуре поголовья скота наибольший удельный вес занимает крупный рогатый скот около- 310 голов и более. В настоящее время поголовье овец и коз составляет около -  40 голов, лошадей-42, свиней – 93. В настоящее время наблюдается тенденция  увеличения поголовья овец и коз.

В основном,  сельское хозяйство представлено  малыми организационными формами как СПК «Маганский» и ООО «Урожай»,  КФХ «Хутор», которые сосредоточены в с. Маганск и п. Березовский.

Одним из направлений в развитии сельского хозяйства на территории поселения являются растениеводство.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается в форме создания агропромышленных комплексов, использовании сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Возможно строительство ферм для выращивания крупного рогатого скота, свиноводства, мараловодства и коневодства: в районе имеется достаточно территорий сельскохозяйственных угодий для выпасов. Общая численность занятых в настоящее время 38 человек. На перспективу с развитием данных предприятий численность работающих увеличится.

# 3.3.1.2.Промышленный комплекс

В сфере промышленности действует  предприятие КГУ «Маганский лесхоз». Численность лесного хозяйства – 55 человек. Заготовка ликвидной древесины (в хлыстах) за 10 месяцев 2014 года - 14105 куб.м. Реализация продукции вспомогательного производства ( дрова, штакетник и т.д.) за 10 месяцев 2014 года - 117,6 тысяч рублей. Удельный вес внебюджетных средств, направленных на лесное хозяйство - 43,8% за 10 месяцев 2014 года.

Запас древесины составляет 22441,6 тыс.куб.м в том числе по хвойным породам 8863,7 тыс.куб. по лиственным 13577,6 тыс.куб.м. Расчетная лесосека на 2014 год составляет 112,4 тыс.куб.м.

Прогнозируемый рост производства в 2015 году  предполагается обеспечить за счет заготовки ликвидной древесины ( в хлыстах) – 20000 куб.м, реализации продукции вспомогательного производства – 250 куб.м.

Основные направления развития экономики сельсовета следующие:

- интеграция сельскохозяйственных агропромышленных комплексов;

- развитие промышленных предприятий в отраслях: деревообработка, добыча глины, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства;

Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются: лесопереработка добыча глины, производство строительных материалов и, кирпича строительного. Отраслевая структура экономики Маганского сельсовета по итогам деятельности хозяйствующих субъектов в 2015 году свидетельствует, что основными секторами являются сельское хозяйство.

Наличие залежей глин вблизи с. Маганск позволяет позволить размещения кирпичного завода.

Таким образом, на территории Маганского сельсовета возможно размещение новых производств 3-4-5 класса вредности на основе высоких технологий.

В промышленности планируется до 2016 г. более 50 новых рабочих мест, увеличатся объемы производства в различных отраслях.

### Прочие градообразующие предприятия

Услуги почтовой связи оказывает Железногорский почтамт УФПС «Красноярского края» ФГУП «Почта России». В районе функционирует 2 почтовых отделения, которые расположены в п. Маганске, п. Березовский. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по району составляет 38,1% от нормативной потребности.

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается  филиал ОАО «Сибирьтелеком» Березовский РУС. Данное предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе. Системой общедоступного пользования является сотовая связь.

Наиболее остро в поселении стоит проблема  санитарной очистки  населенных мест, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в связи с отсутствием собственного полигона для хранения бытовых отходов.

### Обслуживающие отрасли

В отраслях, связанных с обслуживанием населения, занято 2380 человек, половина (50,0%) всех занятых в экономике сельского совета. Это объясняется скорее недостаточным уровнем развития градообразующих отраслей экономики, а не высоким уровнем обслуживания населения.

Проектом генерального плана предлагается развитие сферы и увеличение численности работающих в этой сфере до 375 человек к расчётному сроку.

Коммунальное хозяйство, противопожарная служба

В настоящее время в Маганском сельсовете функционируют системы  водоснабжения в п. Березовский. Существующие в п. Березовский системы водоснабжения  являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

В остальных населенных пунктах района водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин. Централизованные системы водоснабжения отсутствуют.

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, канализационными насосными станциями существует в п. Березовский, с. Маганск. Сети и сооружения ветхие, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации.

Очистные сооружения имеются в п. Березовский. Очистные сооружения мощностью 100м³/ сут.

Теплоснабжение жилых зданий осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Теплоснабжение других населенных пунктов Маганского сельсовета  не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

Энергоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий на территории Маганского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири «Красноярскэнерго» - «Красноярские электрические сети».

На территории Маганского сельсовета имеются ПС №35 «Маганск» 35/10кВ и ПС №79 35/10кВ «Сокол».

Энергоснабжение осуществляется при помощи как воздушных, так и кабельных линий энергопередачи.

Общая длина ЛЭП 0,4кВ составляет 25,44км. Длина линий ЛЭП 10кВ составляет 96,2км. Ввиду большого срока службы линий энергоснабжения, достигающего 40 лет, состояние ЛЭП характеризуется как неудовлетворительное.

По данным эксплуатирующей организации износ линий электропередачи составляет от 75% до 99%.

На территории Маганского сельсовета имеется ТП 10/0,4КВ в количестве 20шт., в диапазоне мощностей от 100кВА до 630кВА.

# 3.4.1.Социально-бытовая сфера

# 3.4.1.1.Жилищный комплекс

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации и  по результатам проводимых обследований жилищный фонд МО на конец 2008г. насчитывает жилья общей площадью 83,195 тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом в среднем по сельсовету составляет  20,67 м2/чел.

Существующий жилищный  фонд представлен индивидуальными одноэтажными деревянными домами без инженерного оборудования, большая часть которых не имеет капитального фундамента, высокий процент износа (54,0% всего фонда)  и к расчетному сроку в эксплуатацию пригодна не будет.

# 3.4.1.2.Инфраструктура объектов культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания в районе характеризуется неравномерной обеспеченностью различными видами обслуживания.

Недостаточно, детских садов, учреждений здравоохранения и многих других объектов.

В сельсовете насчитывается 3 дошкольных образовательных учреждения не действующих, размещаются в отдельностоящих деревянных приспособленных зданиях.

В сельсовете имеется 4 общеобразовательных учреждения, проектная вместимость учреждений была рассчитана на 992 мест, в пересчете по существующим требованиям СанПиН соответствует вместимости 644 мест, обучается по факту 258 детей. В общем, по сельсовету учреждения по вместимости не дополнены. По демографической ситуации (данные Красноярскстата статистический бюллетень № 8-4 на 01.01.08г.) детей школьного возраста в городе категории [7-17лет] – 264 ребенка, это 7,45 % от всего населения.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Маганского сельсовета осуществляется  Маганской медицинской амбулаторией 16пос/см и 16пос/см амбулаторией в п. Березовский, ФАПами  в поселках Урман, Береть, Верхняя Базаиха, входящие в структуру Центральной районной больницы п. Березовка.

Учреждения социальной защиты.

В п. Березовский расположено Государственное учреждение «Маганский  психоневрологический интернат». Фактическое число пользователей 251 человек, проектная мощность 200 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года 42 человека.

Учреждение имеет в собственности или оперативном управлении 59 объектов недвижимости по краю общей площадью 15,1 тыс.м2.

Культура.

Сельские дома культуры имеются с. Маганск на 150 посадочных мест, в пос. Березовский на 150 посадочных мест. В п. Верхняя Базаиха, д. Свищево и п. Береть сельские клубы заняты под контору и магазин. Маганский сельский дом культуры расположен в приспособленном здании.

Торговля и общественное питание

В сельсовете розничная торговая сеть состоит из 13 магазинов с торговой площадью 900,6м2 около 11 торговых павильонов и киосков с площадью 100м2, Обеспеченность предприятиями торговли в целом по сельсовету составляет 88,3%.

Бытовое обслуживание

На территории населенных пунктов в с. Маганск, п. Березовский имеется 2 АТС, обслуживается 47 абонентов, два почтовых отделения связи.

Территория сельсовета входит в зону действия операторов мобильной телефонной связи. В с. Маганск установлена башня ЗАО «Енисейтелеком». В населенных пунктах поселения установлены таксофоны компаний «Енисейтелеком», «Сибирьтелеком». В пос. Верхняя Базаиха и п. Береть имеются телефонные трубки, связь обеспечивается через  спутник.

Предприятия коммунального хозяйства

Имеются две котельные в Маганске и в п. Верхняя Базаиха.

Учреждения связи

Услуги почтовой связи оказывает Железногорский почтамт УФПС «Красноярского края» ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 2 почтовых отделения, которые расположены в п. Маганске, п. Березовский. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по сельсовету составляет 38,1% от нормативной потребности.

# Анализ перспектив развития Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

## В связи с тем, что бюджет Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2015 – 2017 годы и в перспективе до 2027 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 90% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

# Анализ существующей системы водоснабжения

Водоснабжение

В настоящее время в Маганском сельсовете функционируют системы  водоснабжения в п. Березовский. Существующие в п. Березовский системы водоснабжения  являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

В остальных населенных пунктах района водоснабжение решено при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин. Централизованные системы водоснабжения отсутствуют.

Объемы водопотребления населенных пунктов Маганского сельсовета  сведены в таблицу №1.

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

Таблица №1.2.1

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Население, тыс. человек | Норма водо-потреб- ления, м³/сут. | Водопотребление, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строи- тельства | Расчетный срок. |  | I очередь м³/сут. | Расчетный срок. м³/сут. |
|  |  |  | реал. вари- ант | оптим.вари- ант |  |  | реал. вари- ант.м³/сут. | оптим. вариант.м³/сут. |
| Маганский сельсовет |
| 1 | с.Маганск | 0,890 | 0,960 | 1,380 | 0,150 | 133,50 | 144,00 | 207,00 |
| 2 | п.Березовский | 1,360 | 1,390 | 1,390 | 0,150 | 204,00 | 208,50 | 208,50 |
| 3 | д.Береть | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,150 | 33,00 | 34,50 | 34,50 |
| 4 | д.Брод | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,150 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 5 | д.Верхняя Базаиха | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,150 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 6 | д.Жистык | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | д.Маганский | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,150 | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| 8 | д.Свищево | 0,320 | 0,340 | 0,340 | 0,150 | 48,00 | 51,00 | 51,00 |
| 9 | д.Урман | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,150 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Всего | 3,490 | 3,640 | 4,060 | 0,150 | 523,5 | 546,0 | 609,0 |
| Расходы на пожаротушение* |
| 10 | с.Маганск | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| 11 | п.Березовский | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| 12 | д.Береть | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| 13 | д.Брод | - | - | - | - | 108,0 | 108,0 |
| 14 | д.Верхняя Базаиха | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| 15 | д.Маганский | - | - | - | - | 108,0 | 108,0 |
| 16 | д.Свищево | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| 17 | д.Урман | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| Итого | 1549,5 | 1566,0 | 1631,0 |

# Анализ существующей организации систем водоотведения

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, канализационными насосными станциями существует в п.Березовский, с.Маганск. Сети и сооружения ветхие, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации.

Очистные сооружения имеются в п.Березовский. Очистные сооружения мощностью 100м³/сут.

# Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте территорий населенных пунктов, а также удобство и безопасность движения транспорта.

На территории сельсовета предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора.

Уборка территории поселка производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

# Анализ существующей системы электроснабжения

Энергоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий на территории Маганского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири «Красноярскэнерго» - «Красноярские электрические сети».

На территории Маганского сельсовета имеются ПС №35 «Маганск» 35/10кВ и ПС №79 35/10кВ «Сокол».

Энергоснабжение осуществляется при помощи как воздушных, так и кабельных линий энергопередачи.

Общая длина ЛЭП 0,4кВ составляет 25,44км. Длина линий ЛЭП 10кВ составляет 96,2км. Ввиду большого срока службы линий энергоснабжения, достигающего 40 лет, состояние ЛЭП характеризуется как неудовлетворительное.

По данным эксплуатирующей организации износ линий электропередачи составляет от 75% до 99%.

На территории Маганского сельсовета имеется ТП 10/0,4КВ в количестве 20шт., в диапазоне мощностей от 100кВА до 630кВА.

# Анализ существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилых зданий осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Теплоснабжение других населенных пунктов Маганского сельсовета  не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

.

# Анализ существующей системы : Сооружения  и  объекты  связи

По территории Березовского района Красноярского края проходят линии междугородних кабельных линий связи по широтным направлениям.

Линии зонной связи (местная связь и междугородняя связь по Красноярскому краю).

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Обеспеченность телефонной сетью общего пользования составляет 20% на 100 семей.

На территории Березовского района действуют основные операторы сотовой связи. Сотовой связью обеспечены основные населенные пункты Березовского района и основные магистрали автомобильного и железнодорожного транспорта.

# 4.7. Анализ существующей системы: трубопроводный транспорт

Газораспределительные станции на территории Березовского района Красноярского края отсутствуют. Для нужд бытовых населения  сжиженный газ доставляется спец.автотранспортом в баллонах из г.Красноярска.

## 5.Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

# 5.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры на период  2017 – 2019 годы и в перспективе до 2029  года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Маганского сельского поселения.

# 5.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2017 годы и в перспективе до 2027 года. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Направление 5. Мероприятия по трубопроводному транспорту.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система газоснабжения;

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою этап, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ СТОИМОСТЬ

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Для прогнозирования перспектив развития системы коммунальной инфраструктуры будет проведен:

- анализ планов застройки поселения;

- анализ производственных программ предприятий;

- анализ достаточности существующей системы плана развития инфраструктуры и производственных программ.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории  и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации мероприятий должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей поселения, а также подключение их к централизованным системам водоснабжения, электроснабжения , согласно генеральному плану, схемам теплоснабжения и водоснабжения и другим программам развития поселения.

# 6.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района красноярского края.

# Мероприятия и целевые показатели настоящей Программы представлены в таблице № 1 «Система программных мероприятий и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

# 6.2.Система программных мероприятий и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Мероприятия настоящей программы представлены в таблице №1 «Система программных мероприятий».

# 6.3.Система программных мероприятий

# Таблица 1

| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемый результат | Стоимость объекта С учетом стоимости ПСД, рублей | Источник финансирования | Необходимое финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1.1 |  |  | Повышение качества и надежности водоснабжения | 48 110 937 | Местный бюджет Краевой бюджет | 481 109, 37 47 629 827,63 |
| 1.2 |  |  | Повышение качества и надежности водоснабжения | 57 875 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 578 750,00 57 296 250,00 |
| 1.3 |  |  | Повышение качества и надежности водоснабжения | 1 700 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 170 000,00 1 530 000,00 |
| 1.4 |  |  | Повышение качества и надежности водоснабжения | 1 275 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 127 500,00 1 147 500,00 |
| Электроснабжение |
| 2.1 | Организация уличного освещения | 2015-2019г.г | Повышение качества и надежности электроснабжения | 3 180 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 300 000,00 2 880 000,00 |
| 2.2 |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения | Согласно инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» |  |  |
| Вывоз, утилизация и захоронение ТБО |
| 3.1. |  |  | Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании и благоустройства населенных пунктов | 3 422 930 | Местный бюджет Краевой бюджет | 450 000,00 2 972 930,00 |
| 3.2 |  |  | Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании и благоустройства населенных пунктов | 1 296 550 | Местный бюджет Краевой бюджет | 130 000,00 1 166 550,00 |
| Водоотведение |
| 4.1 |  |  | повышение качества и надежности системы водоотведения | 914 696 | местный бюджет | 914 696 |
| 4.2 |  |  | качества и надежности системы водоотведения | 122 166 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 1 221 660,00 120 944 340,00 |
| 4.3 |  |  | качества и надежности системы водоотведения | 17 525 000 | Местный бюджет Краевой бюджет | 175 250,00 17 349 750,00 |
| 4.4 |  |  | качества и надежности системы водоотведения | 41 574 340 | Местный бюджет Краевой бюджет | 415 743,00 41 158 597,00 |
| 5.Теплоснабжение |
| 5.1 |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 53 015 360 | Местный бюджет Краевой бюджет | 530 153 ,60 52 485 206,40 |
| 5.2 |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 161 640 100 | Местный бюджет Краевой бюджет | 1 616 401,00 160 023 699,00 |
| 6. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |
| 6.1 |  |  |  |  | Местный бюджет Краевой бюджет |  |
| 6.2 |  |  |  |  | Местный бюджет Краевой бюджет |  |

7. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

Информация по ресурсному обеспечению программы приведена в таблице 2

# 7.1.Ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

| Годы | Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего рублей |
| объем финансирования по программе: |  |  | - | Инвестиционная программа ОАО «МРСК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» |  |
| 2017 - 2019 годы | 1 081 109,37 | 53 206 377,63 | - |  | 54 287 487 |
| 2020-2029 годы | 6 030 153,60 | 453 378 272,40 |  |  | 459 408 426 |

# 8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Проектируемый сельсовет расположен на юге Березовского района и  граничит на северо-западе с Зыковским сельсоветом, на востоке – с Манским районом, на юго-западе – с Балахтинским районом.

Административный центр муниципального образования – с. Маганск – расположен в 25 км от административного центра Березовского района – п. Березовка. Три населенных пункта – с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево образуют единое поселение. Помимо перечисленных, в Маганский сельсовет также входят поселки: п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Брод, п. Урман.

Географическое положение Маганского сельсовета Березовского района можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения развития сельского хозяйства, животноводства. Сельсовет имеет круглогодичную транспортную доступность, а также достаточную близость к административному центру Березовского района – п. Березовка, что может способствовать развитию торгово-экономических связей, инвестиционному развитию. По территории сельсовета на протяжении 16 км проходит транссибирская магистраль с главной платформой – Маганск. Включение Маганского сельсовета в Красноярскую агломерацию позволит привлечь инвестиции и может дать толчок развитию различных отраслей сельского хозяйства, отдельных отраслей промышленности.

Общая территория сельсовета составляет 187,161 тыс.га. Территории населенных пунктов сельсовета имеют спокойный рельеф и благоприятна для размещения застройки.

По природно-географическому зонированию территория относится к зоне лесостепей, разделенной горно - лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть района, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область. Северо - восточная часть района относится к южным отрогам Енисейского кряжа.

### 8.1. Ресурсные возможности

8.1.1.1. Территориальные возможности

Комплексный инженерно-строительный анализ территории выполнен по материалам районной планировки Красноярского промышленного района; данный анализ дополнен натурным обследованием ряда территорий, благоприятных для поиска строительных площадок под новое промышленное, гражданское, рекреационное освоение, сельскохозяйственное производство. Оценка территории проводилась, по двум группам факторов: природным и планировочным.

Оценка степени пригодности территории для развития того или иного вида хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что:

– 16% - благоприятное ведения сельскохозяйственного производства;

– 21% - промышленно-гражданского строительства;

– 44% – рекреационной деятельности.

Сельсовет имеет большой территориальный потенциал и достаточно благоприятные природно-климатические условия, что делает его привлекательным с точки зрения промышленного и гражданского строительства, развития различных видов деятельности агропромышленной структуры, организации массового отдыха и туризма.

В результате комплексной оценки территории были выявлены резервные площадки различного функционального назначения:

- территории для жилищного строительства –  81,21га;

- территории для промышленного строительства – 94,95 га;

- территории для размещения коллективных садов – 175,54 га;

-  территория для рекреации -48,3га.

Площадки выбраны с учетом комплексной оценки для всех видов строительства, транспортной доступности, а также близости к населенным пунктам.

В результате комплексной оценки проектом предлагается расширение границ населенных пунктов на 291,22га, что увеличит площадь населенных пунктов сельсовета и составит 1500,95га.

Жилищное строительство

Площадки под жилищное строительство намечены Схемой территориального планирования Березовского района, для перспективного размещения, в основном, малоэтажного жилищного фонда. На площадках предполагается расселение населения сельсовета (улучшение условий проживания) и населения г Красноярска, расселяемого в пригородной зоне.

Проектом предлагается для освоения 3 площадки, благоприятных для жилищного строительства с общей территорией  около 81,21га:

- 1 площадка с. Маганск – 56,77га вне границ поселка

- 1 площадка д. Свищево – 12,55га вне границ поселка

- 1 площадки  п. Маганский – 11,89га вне границ поселка

Промышленное производство

Сельсовет имеет территориальный потенциал в связи, с чем является привлекательным для  размещения и развития  предприятий малого бизнеса, различных видов деятельности агропромышленной структуры:

- развитие промышленных предприятий в различных отраслях: деревообработка, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства.

На территории Маганского сельсовета возможно размещение новых производств 3-4-5 класса вредности, а также размещение отдельных градоформирующих объектов с сохранением буферных зон сельскохозяйственного назначения для ведения высокоэффективного пригородного сельского хозяйства на основе новых технологий.

Проектом был выявлен участок, благоприятный для промышленного строительства: (Маганская промзона). Общая территория планируемых участков для производственного освоения – 94,95 га (73,82 га-с. Маганск, 18,7га-п. Береть)

Сельское хозяйство

Благоприятные климатические условия сельсовета для развития сельского хозяйства требуют внимательного и рационального размещения предприятий, рекомендуемых отраслей экономики. Агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых, овощей, картофеля, развивать многоотраслевое животноводство.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается путем создания агропромышленных комплексов, использования сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Планируемые мероприятия:

- создание крупных ферм для выращивания рогатого скота;

- развитие овощеводства, главным образом, выращивание картофеля;

- интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание агропромышленных комплексов.

Ресурсы для рекреации

Туристическо – экскурсионные ресурсы -  совокупность природных предпосылок, наличие и возможность организации показа памятников истории, ценных объектов природы и живописных пейзажей на определенной территории.

Богатое историческое прошлое Красноярского края дает обширный материал для познавательного туризма. Наибольшая концентрация памятников истории и памятников связанных с революционным прошлым края выявлено в городах южной и центральной части края, в том числе и в Маганском сельсовете.

По результатам комплексной оценки территории сельсовета выявлено, что около половины территории имеет благоприятные условия для рекреационного освоения. Разнообразие природных ландшафтов привлекает сотни туристов со всех уголков страны.

Здесь есть великолепные места для любителей спелеологии,  рыбалки и охоты, сплава по рекам, сбора дикорастущих ягод, трав и кореньев, отдыха на песчаных и каменистых речных пляжах.

В районе имеется прекрасная возможность организации туристских мероприятий:

- спелеологические маршруты («Партизанская пещера»);

- вертолетные путешествия;

- сплавы по рекам района различной сложности с посещением археологических и культурных памятников;

- спортивные охотничье-рыболовные туры,

- конные маршруты;

- сельский туризм.

Проектом выделена рекреационная зона при п. Брод, предусмотренные для организации спортивных охотничьих-рыболовных туров и сплавов по рекам.

Маганский сельсовет является муниципальным образованием, находящимся в границах Березовского района Красноярского края.  На территории сельсовета находится девять населенных пункта: с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево, п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Брод, п. Урман.

Границы муниципального образования  установлены в соответствии с Законом Красноярского края об «установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Березовский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» № 13-3025 от  18.02.2005г».

Сеть населенных пунктов распределена по всей территории неравномерно, основные населенные пункты расположены в северной части муниципального образования. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2008г. составила 3,534 тыс.чел..

Общая площадь сельсовета составляет  187,161тыс.га.

Характеристика населенных пунктов Маганского сельского совета

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние до центра с. Магаск, км | Численно-сть населения 01.01.08г | Основные предприятия и организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Маганск | - | 899 | Сельскохозяйственное производство, строительные материалы, коневодство, торговля |
| 2 | Д.Свищево | 3,5 | 322 | КРС, торговля. |
| 3 | П. Маганский | 2,5 | 90 | - |
| 4 | П. Березовскмй | 8,0 | 1410 | КРС, свинокомплекс |
| 5 | П. Жистык | 35,0 | 11 | Садовые участки |
| 6 | П. Верхняя Базаиха | 27,0 | 372 | Предприятие по обработке древесины |
| 7 | П. Береть | 28,0 | 195 | Туризм, мараловодство, предприятие по обработке древесины |
| 8 | П. Брод | 33,0 | 51 | Дом отдыха |
| 9 | П. Урман | 46,0 | 184 | Предприятие по обработке древесины |
|  | По сельсовету |  | 3534 |  |

Анализ современного состояния развития экономики сельсовета выявил следующее.

1.Экономика сельсовета развивается в двух направлениях: сельскохозяйственное и промышленное производство Сельскохозяйственные производственные кооперативы района находятся в сложном финансовом положении и усилить свои позиции в экономике района самостоятельно не смогут.

2. Успешно развивают свою деятельность промышленные предприятия. Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются: лесопереработка производство кирпича строительного. Наиболее продуктивной отраслью экономики в расчете на одного работающего являются: сельское хозяйство, услуги населению и розничная торговля.

3. Важным фактором, определяющим развитие рынка труда, является перспектива модернизации экономики, повышение инвестиционной привлекательности, реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, а также развитие агропромышленного комплекса.

4. Ключевые проблемы в сфере занятости на рынке труда:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы;

- наличие значительного числа женщин, молодежи и инвалидов, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы;

- снижение качества рабочей силы;

- недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, семейно-домашнего бизнеса.

Основные направления развития экономики сельсовета следующие:

- интеграция сельскохозяйственных агропромышленных комплексов;

- развитие промышленных предприятий в отраслях: деревообработка, добыча ПГС, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства.

Кроме того, на территории сельсовета возможны размещения коммунальных зон, размещение малых и средних предприятий.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается в виде создании агропромышленных комплексов, использовании сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Возможно создание ферм для выращивания крупного рогатого скота: здесь  имеется достаточно угодий для выпаса.

Структура экономики на перспективу будет характеризоваться дальнейшим ростом удельного веса промышленного производства.

Сельсовет хорошо развит в транспортном отношении. Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена сетью дорог общего пользования: железная дорога –  17км; автомобильные дороги 113км. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 66,7км на 1000 км2

### 3.2. Современная планировочная структура

Маганский сельсовет состоит из девяти жилых поселков: административный центр- село Маганск, расположенный на пересечении рек Березовки и малой Березовки. Основными недостатками застройки населенных пунктов являются:

- низкое благоустройство территорий, зеленых насаждений общественного пользования в поселке всего 3 м2/чел, ниже нормативного показателя 14 м2/чел;

- отсутствие пространственной организации промышленных зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате ликвидации ряда предприятий вследствие экономического кризиса.

- низкая обеспеченность инженерным оборудованием;

-нечеткое функциональное зонирование территории, искривленность и разнопрофильность большинства улиц,

-бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки из-за больших приусадебных участков и т.д.

Село Маганск – центр муниципального образования с населением  899 тыс. человек, с малоэтажной усадебной застройкой.

В целом застройка формируется вдоль рек Березовка, Малая Березовка.

Производственные и коммунальные предприятия рассредоточены по территории сельсовета и их немного.

Населенные пункты, в основном, застроены старыми деревянными жилыми домами-усадьбами. В последние годы в населенных пунктах сельсовета большими темпами стала появляться усадебная застройка. Появилась потребность в новом строительстве жилых домов.

### 3.3. Жилищный фонд

По информации, предоставленной администрацией МО жилищный фонд Маганского сельсовета в настоящее время характеризуется следующими данными:

Таблица № 3 1

| № п/п | Населенные пункты | Общий жилищный фонд, м2 жилой площади | Количество строений шт | Численность населения чел | Обеспеченность жилой площадью м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С Маганск | 27227,2 | 664 | 874 | 30,3 |
| 2 | Д.Свищево | 9487,9 |  | 305 | 24,1 |
| 3 | П. Маганский |  |  | 93 |  |
|  | Микрорайон Каменка | 458,9 |  |  |  |
| 4 | П. Березовскмй | 30432,8 | 293 | 1396 | 21,8 |
| 5 | П. Жистык | 217,8 | 4 | 13 | 19,8 |
| 6 | П. Верхняя Базаиха | 6870,6 | 99 | 374 | 19,8 |
| 7 | П. Береть | 3900,6 | 88 | 197 | 19,8 |
| 8 | П. Брод | 940,0 | 40 | 47 | 19,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | П. Урман | 3660,0 | 64 | 183 | 20,0 |
|  | Всего по Маганскому сельсовету | 83195,6 | 1253 | 3484 | 20,67 |

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации и  по результатам проводимых обследований жилищный фонд МО на конец 2008г. насчитывает жилья общей площадью 83,195тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом в среднем по сельсовету составляет  20,67м2/чел.

Существующий жилищный  фонд представлен индивидуальными одноэтажными деревянными домами без инженерного оборудования, большая часть которых не имеет капитального фундамента, высокий процент износа (54,0% всего фонда)  и к расчетному сроку в эксплуатацию пригодна не будет.

Водоснабжение сельских населенных пунктов, осуществляется, в основном, от артезианских скважин и шахтных колодцев. Теплоснабжение жилых домов в сельской местности осуществляется от местных источников тепла печей и котлов.

В рамках реализации направления «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 2006 г. велась работа  по формированию перечня объектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жилищно-коммунальным хозяйством Маганского сельсовета:

- высокая степень износа сетей водопровода;

- недостаточное благоустройство территорий сельских населенных пунктов;

### 3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания в районе характеризуется неравномерной обеспеченностью различными видами обслуживания.

Недостаточно, детских садов, учреждений здравоохранения и многих других объектов.

Дошкольные учреждения

В сельсовете насчитывается 3 дошкольных образовательных учреждения не действующих, размещаются в отдельностоящих деревянных приспособленных зданиях.

Общеобразовательные школы

Общее количество средних общеобразовательных школ в сельсовете – 4 проектная мощность 644 человек, мощность в соответствии с СанПиН 2003года, в фактически учащихся- 265 человек,

В с. Маганск, проектная мощность школы 320 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года  280 мест

В п. Березовский, проектная мощность школы 392 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года  280 мест

В п. Береть, проектная мощность 100 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года 40 мест.

В п. Верхняя Базаиха, проектная мощность 100 мест, мощность в соответствии с СанПиН  2003года 50 мест.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Маганского сельсовета осуществляется  Маганской медицинской амбулаторией 16пос/см и 16пос/см амбулаторией в п. Березовский, ФАПами  в поселках Урман, Береть, Верхняя Базаиха, входящие в структуру Центральной районной больницы п. Березовка.

В учреждениях здравоохранения работают два врача и 9 человек среднего медицинского персонала. По национальному проекту с 2006 года осуществляются дополнительные выплаты двум врачам и 7 ставкам среднего медицинского персонала. Все учреждения  финансируются за счет бюджетных средств.

Учреждения социальной защиты.

В п. Березовский расположено Государственное учреждение «Маганский  психоневрологический интернат». Фактическое число пользователей 251 человек, проектная мощность 200 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года 42 человека.

Учреждение имеет в собственности или оперативном управлении 59 объектов недвижимости по краю общей площадью 15,1 тыс.м2.

Культура.

Сельские дома культуры имеются с. Маганск на 150 посадочных мест, в пос. Березовский на 150 посадочных мест. В п. Верхняя Базаиха, д. Свищево и п. Береть сельские клубы заняты под контору и магазин. В целом по сельсовету домах культуры и клубах работает 26 работников. из них имеет высшее образование не по профилю – 4 человека, среднее профессиональное образование – 3 человека. Маганский сельский дом культуры расположен в приспособленном здании.

Торговля и общественное питание

В сельсовете розничная торговая сеть состоит из 13 магазинов с торговой площадью 900,6м2 около 11 торговых павильонов и киосков с площадью 100м2, Обеспеченность предприятиями торговли в целом по сельсовету составляет 88,3%.

Численность работающих в организациях торговли и предприятиях общественного питания в 2006 г. составила 60чел.

Бытовое обслуживание

На территории населенных пунктов в с. Маганск, п. Березовский имеется 2 АТС, обслуживается 47 абонентов, два почтовых отделения связи.

Территория сельсовета входит в зону действия операторов мобильной телефонной связи. В с. Маганск установлена башня ЗАО «Енисейтелеком». В населенных пунктах поселения установлены таксофоны компаний «Енисейтелеком», «Сибирьтелеком». В пос. Верхняя Базаиха и п. Береть имеются телефонные трубки, связь обеспечивается через  спутник.

Предприятия коммунального хозяйства

Имеются две котельные в Маганске и в п. Верхняя Базаиха.

Учреждения связи

Услуги почтовой связи оказывает Железногорский почтамт УФПС «Красноярского края» ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 2 почтовых отделения, которые расположены в п. Маганске, п. Березовский. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по сельсовету составляет 38,1% от нормативной потребности.

8.1.МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

8.1.1.Водоснабжение

1 очередь строительства:

На 1 очередь строительства в населенных пунктах Маганского сельсовета проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же предпологается выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

Для обеспечения водой питьевого качества новой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений, а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания. Водозаборные сооружения проектом предлагается принять на основе артезианских скважин.

Необходимо произвести гидрогеологические изыскания для определения места расположения проектируемых водозаборных сооружений.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, принято водоснабжение из шахтных колодцев.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

Расчетный срок строительства:

На Расчетный срок  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Сети прокладываются, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

На Расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения, а так же строительство новых в соответствии с мероприятиями,  изложенными в проектном решении на I очередь развития.

Для обеспечения водой питьевого качества новой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Водоснабжение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на следующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях, и с учетом расхода воды на пожаротушение.

Объем работ по объектам водоснабжения.

Таблица №1.3.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Длина, м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 5700 | 7243 |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø160 | 1577 | 897 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Переход под ж.д. по ТП 901-09-9.87 | шт. | 1 | 1 |
|  | Дюкер по ТП 3.820.1-84.01 | шт. | 2 | 1 |
| 2 | п. Березовский |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 3428 | 3342 |
| 3 | д.Береть |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 1767 | 2299 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
| 4 | д. Верхняя Базаиха |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 3435 | 2338 |
| 5 | д.Урман |
|  | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | Ø110 | 2593 | 487 |
|  | Скважины артезианские в составе группового водозабора | сооружений | 1 | - |

8.1.2.Канализация

1 очередь строительства:

Программой предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей канализации и очистных сооружений сточных вод.

Реконструируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Проектом предлагается внедрить в Маганском сельсовете следующую схему канализования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод: в населенных пунктах, имеющих значительные объемы сточных вод поступающих на очистку сооружаются очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод.

В прочих населенных пунктах канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Населенные пункты:

- п. Березовский,

- с. Маганск,

- д. Свищево,

- д. Верхняя Базаиха,

оборудуются очистными сооружениями  полной биологической очистки сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения оборудовать системами механического обезвоживания осадка и системами обеззараживания.

Очистные сооружения проектируются с учетом приема сточных вод от населенных пунктов не имеющих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

В прочих населенных пунктах Маганского сельсовета проектом предусмотрено устройство надворных герметичных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения полной биологической очистки.

Расчетный срок строительсьва:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей и сооружений канализации.

Реконструируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Для новых жилых кварталов проектируются самотечные канализационные сети из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка канализационных насосных станций. Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Канализование производственных территорий  разрабатывается на следующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Объем работ по объектам водоотведения.

Таблица №2.2.1

| № п/п | Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Длина, м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь. | Расчетный срок. |
| 1 | с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево |
|  | Канализация из труб гофрированных, с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 | Ø250 | 5990 | - |
|  | то же | Ø200 | 607 | - |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 2 | п. Березовский |
|  | Канализация из труб гофрированных, с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 | Ø150 | 2995 | - |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 3 | д. Береть |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 4 | д. Верхняя Базаиха |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |
| 5 | д. Урман |
|  | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | сооружений | 1 | - |

8.2.Система теплоснабжения

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    -минус 40ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                 -минус 7,1ºС

- продолжительность отопительного периода                   - 234 дней

1 очередь и Расчетный срок:

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Маганский сельсовет

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Венти-ляция | ГВС | Техно- логические нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1,608 | 0,512 | 0,008 | – | 2,128 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,141 | 0,033 | 0,003 | – | 0,177 |
| 3 | Внешкольные общеобразовательные учреждения | 0,046 | 0,011 | 0,001 | – | 0,058 |
| 4 | Поликлиника | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 5 | Врачебная амбулатория | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 6 | ФАП | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 7 | Детский психоневрологический интернат | 2,061 | 0,484 | 0,044 | – | 2,589 |
| 8 | Спортивно-оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ)* | – | – | – | – | – |
| 9 | Турбаза «Беретская поляна»* | – | – | – | – | – |
| 10 | Лыжная база* | – | – | – | – | – |
| 11 | Дома культуры и клубы | 0,57 | 0,18 | 0,06 | – | 0,81 |
| 12 | Библиотеки | 0,015 | 0,004 | 0,002 | – | 0,021 |
| 13 | Спортивные залы | 0,105 | 0,015 | 0,005 | – | 0,125 |
| 14 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | – | – | – | – | – |
| 15 | Предприятия торговли | 0,071 | 0,076 | 0,007 | – | 0,154 |
| 16 | Предприятия общественного питания | 0,013 | 0,027 | 0,035 | – | 0,075 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Учреждения связи | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 19 | Отделения банков | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 20 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи* | 0,012 | 0,012 | 0,001 | – | 0,025 |
| 21 | Учреждения соц. обсл. | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 22 | Пожарный пост | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| Итого | 6,154 |

Маганский сельсовет

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок строительства.

Таблица №3.1.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Венти- ляция | ГВС | Техно- логии- ческие нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 2,211 | 0,704 | 0,011 | – | 2,926 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,187 | 0,044 | 0,004 | – | 0,235 |
| 3 | Внешкольные общеобразовательные учреждения | 0,046 | 0,011 | 0,001 | – | 0,058 |
| 4 | Поликлиника | 0,014 | 0,014 | 0,002 | – | 0,03 |
| 5 | Врачебная амбулатория | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 6 | ФАП | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 7 | Детский психоневрологический интернат | 2,061 | 0,484 | 0,044 | – | 2,589 |
| 8 | Спортивно-оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ)* | – | – | – | – | – |
| 9 | Турбаза «Беретская поляна»* | – | – | – | – | – |
| 10 | Лыжная база* | – | – | – | – | – |
| 11 | Дома культуры и клубы | 0,57 | 0,18 | 0,06 | – | 0,81 |
| 12 | Библиотеки | 0,015 | 0,004 | 0,002 | – | 0,021 |
| 13 | Спортивные залы | 0,105 | 0,015 | 0,005 | – | 0,125 |
| 14 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | – | – | – | – | – |
| 15 | Предприятия торговли | 0,091 | 0,098 | 0,009 | – | 0,198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Предприятия общественного питания | 0,013 | 0,027 | 0,035 | – | 0,075 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 18 | Учреждения связи | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 19 | Отделения банков | 0,011 | 0,007 | 0,001 | – | 0,019 |
| 20 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи* | 0,012 | 0,012 | 0,001 | – | 0,025 |
| 21 | Учреждения соц. обсл. | 0,007 | 0,007 | 0,001 | – | 0,015 |
| 22 | Пожарный пост | 0,022 | 0,014 | 0,002 | – | 0,019 |
| Итого | 7,215 |

8.3.Электроснабжение.

1 очередь и Расчетный срок:

На I очередь и Расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих линий электропередачи 35кВ, 10кВ, 0,4кВ и оборудования электроподстанций ПС 35/10кВ и ТП 10/0,4кВ.

Так же на перспективу проектом предлагается стороительство новых ТП 10/0,4кВ и линий энергопередачи 10кВ, 0,4кВ для обеспечения потребности проектируемых жилых и общественно-деловых кварталов.

Объем работ по энергоснабжению проектируемых районов указан в таблице №4.2.2.

Для энергоснабжения перпективных промышленных предприятий проектом предлагается строительство ТП 10/0,4кВ и линий энергопередачи. Количество, мощность трансформаторов ТП 10/0,4кВ и длина линий ЛЭП определяется на последующих стадиях проектирования после определения источников покрытия нагрузок.

Объемы работ

Таблица №4.2.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа | шт | 1 | с.Маганск |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 250 кВа | шт. | 1 | п.Березовский |
| 3 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 10000 |  |

8.4. Сети связи.

I очередь и Расчетный срок строиьтельства:

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых аппаратов  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны - автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности

«Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населенных пунктов – 20%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на Расчетный срок – 1210 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 1210 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 84,7.

Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 90 единиц.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе застройки выносной емкости (ПСЭ) на 25000 номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов – автоматов - 15шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 1210+90+15=1315шт.

Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир в проектируемом районе составит 1210 квартир,

следовательно,  количество индивидуальных радиоточек составит 1210 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5%  квартирных, что составит 61шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 90 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 8 шт. (по количеству населенных пунктов).

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 8 уличный громкоговоритель соответствуют 352 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  88 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ.

Таблица №6.1.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1315 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1300 | громкоговоритель – 8 шт. |

8.5.Санитарная  очистка,  утилизация  и  захоронения

Программой предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора.

Мусор собирается в контейнеры, имеющие плотно закрывающуюся крышку. Мусор вывозится специальным автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов.

Расчет количества отбросов и уличного смета сведен в таблицу №7.1.

Расчет количества отбросов

Таблица №7.1

| № п/п | Вид отбросов | Единица измерения | Норма в тоннах | Население, т. чел | Количество отбросов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |  |
|  |  |  |  |  |  | I очередь | Расч. срок. |
| 1 | Твердые отбросы | От 1 чел. в год | 0.25 | 3,490 | 3,640 | 872,50 | 910,00 |
| 2 | Смет с улиц | С 1 м2 в год | 0.005 |  |  | 17,45 | 18,20 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01 – 89* стр. 55 приложение 11.

Расчет количества специальных машин представлен в таблице №7.2

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица №7.2

| № п/п | Тип машин | Норма на 100 тыс. жителей, шт. | Ед. изм., тыс. | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозов | 20 | шт. | 3 |
| 2 | Уборочных | 60/ на 1 млн.м² | шт. | 2 |

# 8.6. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.

Согласно проекту газификации Березовского района, разрабатываему ОАО «Газпромпромгаз» предполагается прокладка газопроводов к следующим населенным пунктам Маганского сельсовета.:

- с.Маганск,

- п.Березовский,

- д.Верхняя Базаиха,

- д.Маганский,

- д.Свищево.

Для  этого на  территории Маганского сельсовета проектируется ГРС «Березовская». По территории Маганского сельсовета проектируется прокладка магистрального газопровода.

# 9. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией муниципального образования в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Заказчик Программы - администрация муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в пределах своей компетенции:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации программы;

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий программы;

- совместно с исполнителями программы ежегодно вносит краевым органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий программы за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  при утверждении бюджета муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: краевой бюджет, бюджет муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  , собственные средства предприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет депутатов муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  , администрация муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Маганского сельского совета приведут к снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды; повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности;

соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин - 100% сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

утилизация твердых бытовых отходов: улучшение санитарного состояния территории муниципального образования – Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  ; улучшение экологической обстановки в сельском поселении

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.